# Text boxes

КОНТРОЛЬНАЯ   КАРТОЧКА   ЭЛЕКТРОННОГО   ТЕРМОИНДИКАТОРА   «ФС-3»

Серийный  №__________________________________ № цикла измерений______________

Дата изготовления __________________________           РУ № ФСР 2012/14145

ОТПРАВИТЕЛЬ:____________________________________________________________________

ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА КОНТРОЛЯ:___________________________________ _______________

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА:_______________________________________________________

СЕРИЯ ПРЕПАРАТА:________________________________________________________________

Ф.И.О.,ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА:       				/		/

ВНИМАНИЕ!     ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАЖМИТЕ КНОПКУ «СТАРТ / СТОП».  СНИМИТЕ ПОКАЗАНИЯ С ТЕРМОИНДИКАТОРА И ЗАПОЛНИТЕ КАРТОЧКУ:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ____________________________________________________________________

ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ КОНТРОЛЯ:___________________________________

Ф.И.О., ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА :____________________________/_____________ /

ПОКАЗАНИЯ ТЕРМОИНДИКАТОРА:

| информация на дисплее | указать «Да» или «Нет», № диапазона |
| --- | --- |
| НОРМА |  |
| ТРЕВОГА |  |
| № диапазона температуры |  |

ПАМЯТКА   ПО   ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования термоиндикатора ознакомьтесь с руководством по эксплуатации

Перед запуском ВЫДЕРЖАТЬ термоиндикатор  при температуре (от +20С до +80C) не менее 30 минут

ДЕЙСТВИЯ

- Как запустить: НАЖАТЬ  кнопку «СТАРТ / СТОП», измерения температуры начнутся через 15 минут, в течении этого времени на дисплее мигают символы.

- Как завершить измерения: НАЖАТЬ  кнопку «СТАРТ / СТОП».

- Как посмотреть результат  после завершения измерений: НАЖАТЬ  кнопку «СТАРТ / СТОП».

- Как перезапустить: во время индикации результата НАЖАТЬ кнопку «СБРОС», а затем повторить п.1

ИНДИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

- «НОРМА»: температура в диапазоне  +20С  < Т0 <  +80C

- «ТРЕВОГА», «3»:  суммарно более 48 часов при +80С < Т0 < +200С

- «ТРЕВОГА», «4»:  суммарно более 20 часов при +200С  ≤ Т0 < +300С

- «ТРЕВОГА», «5»:  суммарно более 10 часов при +300С ≤ Т0 < +450C

- «ТРЕВОГА», «6»: однократно более 1 часа при Т0 ≥ +450C

- «ТРЕВОГА», «1»:  однократно более 1 часа при Т0 < -0,50С

Более подробную информацию о длительности выхода температуры за пределы указанных выше диапазонов можно получить, передав термоиндикатор изготовителю

Информацию по использованию термоиндикатора можно получить по тел.: +7 (495) 221-67-40 доб.142. Адрес для корреспонденции: 141720, Россия, Московская обл., г. Долгопрудный, мкрн. Хлебниково, ул. Новое шоссе, д.1.  В интернете: www.ccbox.ru